2013年金坛市企业技术难题

需求信息表

2013年4月23日

2013年金坛市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 江苏鑫田电子科技有限公司 |
| 地 址 | 江苏省金坛市白龙荡工业区A区2号 |
| 联系人 | 邓满宝 | 电 话 | 0519-82873296 | 传 真 | 0519-82891375 |
| E-mail | Xt15@xtlight.cn | 邮 编 | 213200 | 所在辖市区 | 金坛市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 诱虫灯 |
| 产业领域 | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 各种有害昆虫对光谱的敏感性； 各种有害昆虫在夜晚的活动时间； |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 | 是 | 拟投入经费 | ￥50万元 |
| 拟合作院校 |  |
| 三、高端人才需求 |

2013年金坛市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 常州瑞华电力电子器件有限公司 |
| 地 址 | 江苏省金坛市社头工业园8号 |
| 联系人 | 周美俊 | 电 话 | 68080108 | 传 真 | 82711121 |
| E-mail | Meijun.zhou@ruihuaelec.com | 邮 编 | 213231 | 所在辖市区 | 金坛市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 带整流桥的智能功率模块（IPM） |
| 产业领域 | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 ■电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1）功能结构设计。设计六单元、七单元主电路结构，实现系统驱动电路信号隔离及其高速传递。 2）生产工艺研究。研究不同工艺的电路间组合工艺及模块键合生产工艺及技术。 3）模块测试电路及测试工艺研究。分析模块测试参数及其安全测试方法,以开关特性测试及保护性能测试为重点研究测试系统及测试工艺。 4）模块设计CAD研究。IPEM集成度高、结构和工艺复杂，其设计工作涉及到电力电子器件、电路、控制、电磁、材料、传热等不同领域的技术问题，研究借助计算机仿真和辅助设计(CAD)工具，实现电路、电磁场、传热等多种不同的仿真和CAD方法“集成”。 |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 ■共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 | 是 | 拟投入经费 | 580万元 |
| 拟合作院校 |  |
| 三、高端人才需求 |

2013年金坛市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 江苏正基仪器有限公司 |
| 地 址 | 江苏省常州市金坛市金城工业园红山路12号 |
| 联系人 | 王唤男 | 电 话 | 82890842 | 传 真 | 82890901 |
| E-mail |  | 邮 编 | 213200 | 所在辖市区 |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 医用低速离心机控制系统 |
| 产业领域 | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 (电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 医用低速离心机的控制系统的研发 在医用高速离心机的基础上以及数显低速离心机的基础上，进行新的医用低速离心机控制系统的研发，涉及到的难题包括了到采用PID控速直流无刷电机和线路板制版部分。 |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 (技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |
| 三、高端人才需求 |
| 电气控制及其自动化、电子信息专业。 |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 江苏金榆科技集团有限公司 |
| 地 址 | 江苏省金坛市丹阳门北路张角山10号 |
| 联系人 | 李志华 | 电 话 | 82850115 | 传 真 | 82872879 |
| E-mail | 289314672@qq.com | 邮 编 | 213200 | 所在辖市区 | 江苏金坛 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 汽车行驶记录仪 |
| 产业领域 | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 ■电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 汽车行驶记录仪是记录汽车行驶过程中的各项数据，确保在遇有意外情况发生时有证据可以核实，公司目前生产的第一代记录仪是分体式产品，同时不带定位功能，国家新标准规定汽车行驶记录仪必须为一体式的，同时还需要带有定位与视频功能。 |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 ■委托研究 □共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |

2013年金坛市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 中盐常州化工股份有限公司 |
| 地 址 | 江苏省金坛市经济开发区建材路18# |
| 联系人 | 朱成明 | 电 话 | 0519-88210881 | 传 真 | 0519-88210700 |
| E-mail | zcm707088@163.com | 邮编 | 213200 | 所在辖市区 | 金坛市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 耗氯、碱、氢产品/新材料/高附加值精细化学品/高含盐有机污水的处理 |
| 产业领域 | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 化工 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、耗氯、碱、氢产品 ① 要求有一定规模、附加值较高、工艺技术至少在国内先进； ② 要求工艺环保、安全。 2、新材料 ① 特种牌号环氧树脂； ② 以甲苯氯化物为原料的新材料； ③ 其它新材料。 3、高附加值精细化学品 ① 以甲苯氯化物系列产品为原料的高附加值精细产品； ② 其它高附加值精细产品； ③ 工艺要求安全、环保。 4、高含盐有机污水的处理 ① 氯化钠盐含量高于5%、低于10%，COD（10000左右），水中含有少量的游离氯； ② 要求污水处理成本（远水）低于10元/吨。 |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 合作方式灵活、可协商 |
| 是否要求专利 | 最好有专利 | 拟投入经费 | 待 定 万元 |
| 拟合作院校 |  |
| 三、高端人才需求 |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 江苏恒亮离心机制造有限公司 |
| 地 址 | 江苏省金坛市金城镇工业集中区丹凤路29号 |
| 联系人 | 谭芳媛 | 电 话 | 13775159955 | 传 真 | 0519-82793189 |
| E-mail | czhllxj@163.con | 邮 编 | 213200 | 所在辖市区 | 金坛市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 解决轴承耐高温、螺旋叶片耐腐耐磨的问题 |
| 产业领域 | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 (节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 离心机在处理高温物料的时候（150℃）由于离心机内部轴承只能承受100℃左右，轴承遇高温会发生退火变形。导致离心机不能长久运行。难题：解决轴承耐高温问题。 离心机内部螺旋叶片部分在遇到氯离子含量高的物料时容易磨损和腐蚀，现需求高硬度、高耐腐的硬质合金块，现有厂家都不能达到这一要求。要求硬度在焊接后达到 HR：60-80。 |
| 合作方式 | □技术转让 (合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 | 是 | 拟投入经费 | 100 万元 |
| 拟合作院校 |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 江苏亿鑫离心机有限公司 |
| 地 址 | 金坛市尧塘镇汤庄集镇沿河东路168号 |
| 联系人 | 薛静 | 电 话 | 13814781468 | 传 真 | 82588638 |
| E-mail |  | 邮 编 | 213200 | 所在辖市区 | 金坛尧塘镇 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 卧式螺旋卸料沉降离心机和成套污泥脱水设备 |
| 产业领域 | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 ■装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1．较明显地提高卧螺卸料沉降离心机的固渣（泥饼）干度（通过在污泥脱水前增加污泥改性工艺或其他技术，使污水处理厂脱水泥饼的含水率控制在60%左右，以期减轻焚烧干化费用）。 2.表面工程处理：通过先进的表面处理技术明显提升目前卧螺离心机易损工件的耐磨耐腐蚀性能，以进一步延长设备的使用寿命（传统方法为镶嵌或喷焊硬质合金、镶嵌陶瓷套等，但耐磨性和加工工艺参数可控性不太理想，耐腐蚀方面也较薄弱）。 |
| 合作方式/拟合作院校 |  |

2013年金坛市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 江苏银晶光电科技发展有限公司 |
| 地 址 | 江苏省常州市金坛市亿晶路9号 |
| 联系人 | 沈晓波 | 电 话 | 18961268677 | 传 真 | 0519 82596203 |
| E-mail | shenxb@inkinlight.com | 邮 编 | 213213 | 所在辖市区 | 金坛市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  |
| 产业领域 | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1.LED照明与配光：LED灯具开发中涉及透镜设计与配光设计的技术与人员。 2.LED新型导热技术和导热材料的开发和应用。 |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 | 是 | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |
| 三、高端人才需求 |
| 透镜设计与配光设计人员 |

2013年金坛市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 金坛市科宇重工科技有限公司 |
| 地 址 | 金坛市指前镇社头社兴东路22号 |
| 联系人 | 简诗曰 | 电 话 | 18019678922 | 传 真 | 88218885 |
| E-mail |  | 邮 编 | 213231 | 所在辖市区 | 金坛市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 重工机械材料及其配件的研发和生产 |
| 产业领域 | □新能源 √新材料 □生物技术及医药 √节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 重工机械材料及其配件的研发和生产，合金铸件深加工。 |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |
| 三、高端人才需求 |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 江苏金榆科技集团有限公司 |
| 地 址 | 江苏省金坛市丹阳门北路张角山10号 |
| 联系人 | 李志华 | 电 话 | 82850115 | 传 真 | 82872879 |
| E-mail | 289314672@qq.com | 邮 编 | 213200 | 所在辖市区 | 江苏金坛 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 35kV互感器局放 |
| 产业领域 | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 ■节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 35kV互感器安装在电力线路中，作电能的计量与保护使用，产品的局放是保证产品的使用寿命，国标规定35kV互感器在电压1.2Un电压下，测试局部放电量小于50pC，目前公司生产的产品局放合格率较低。 |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 ■委托研究 □共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 金坛鑫田柴油机有限公司 |
| 地 址 | 金坛市金城镇后阳集镇兴阳北路 |
| 联系人 | 余芳 | 电 话 | 68080900 | 传 真 | 82616945 |
| E-mail | 460826646@qq.com | 邮 编 | 213215 | 所在辖市区 | 金城镇 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 立式风冷L170FB；电控技术在单缸柴油机上的应用。 |
| 产业领域 | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 ■节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 一、立式风冷L170FB 形式：单缸、直立、直喷燃烧室、四冲程、风冷柴油机； 缸径×行程：70mm×59mm； CO≤8.0g/kW·h、HC+NOX ≤10.5g/kW·h、PM≤1.0g/kW·h； 二、电控技术在单缸柴油机上的应用 电控技术在多缸机上已广泛运用，而在单缸柴油机且小功率的柴油机上的运用还是冷门。 |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 ■委托研究 □共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 |  | 拟投入经费 | 50万元 |
| 拟合作院校 |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 金坛市微特电机有限公司 |
| 地 址 | 金坛市金城镇白塔工业集中区丹金路98号 |
| 联系人 | 陈琳 | 电 话 | 82864824 15190522552 | 传 真 | 82864829 |
| E-mail | wgj@jintankm.com | 邮 编 | 213214 | 所在辖市区 | 金坛市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 跑步机用无刷直流电机驱动控制器 |
| 产业领域 | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 ■其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、供电电源：220V AC±10％，50/60 Hz； 2、控制器为上位机提供DC 12V/1A电源输出； 3、驱动控制器连续输出功率3KW（4HP）； （考虑到冲击负载，驱动器输出端功率因素按0.9计算） 4、寿命：累计可靠工作时间≥8000小时； 5、调速：稳速工作，范围70～3000 RPM 电机系单方向旋转工作，并在有极调速稳速下工作，经减速后在跑步机上显示的转速档如0.5 Km/h，1Km/h ，2 Km/h …… 22Km/h（注：最高速档电机转速为3000RPM）， 或0.5 Km/h，1Km/h ，2 Km/h …… 18Km/h（注：最高速档电机转速为3000RPM）。 要求响应速度快，控制精度高，按下列要求考核： 在电源电压波动220V±10％，负载从空载到满载（7.2 N·M），在最高速档（电机3000RPM）时稳速精度达±1％； 最低速档则考核在保护电流下满载能起动； 6、全方位保护功能：欠压保护、过压保护、过流保护、过温保护、过载保护等； 7、与上、下控有通讯联系接口，如转速控制能传到上控板能显示（如……10 Km/h等等）。 通讯方式、速率等由控制器厂家与跑步机整机厂协商； 8、输入输出信号光电隔离； 8、环境温度范围：0－40℃； 9、噪声要求：电机在3000RPM下空载运行时，在离开电机5厘米处测得的A计权声压极噪声应不超过76分贝； 10、振动要求：电机在3000RPM下空载运转时测得的振动速度有效值不大于1.8mm/s； 11、在速度调整范围内不能有明显的电磁噪声或由上位机选择电机运行频率跳开共振频点； 12、提供PC端电机控制软件供跑步机整机厂能自行测试、调整控制参数（PID参数等）以达到良好控制效果。 |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 | 是 | 拟投入经费 | 500万元 |
| 拟合作院校 |  |

2013年金坛市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 金坛德培化工有限公司 |
| 地 址 | 江苏省金坛市薛埠镇长山村 |
| 联系人 | 叶锡培 | 电 话 | 13906147213 | 传 真 | 0519-82763571 |
| E-mail | yeyin@depeichem.com | 邮 编 | 213235 | 所在辖市区 | 常州金坛 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 抗真菌和抗抑郁药物研发，化妆品及香料等研发 |
| 产业领域 | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 抗真菌药物的研究开发，技术合作。 抗抑郁药物的研究开发，技术合作。 化妆品及香料添加剂的研究开发或共同合作。 国际专利仿制药的研究开发及制剂的生产开发研究。 |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 | 无 | 拟投入经费 | 500万元 |
| 拟合作院校 |  |
| 三、高端人才需求 |
| 新药研发人员 |

2013年金坛市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 常州市天华制药有限公司 |
| 地 址 | 金坛市后阳工业园3号 |
| 联系人 |  | 电 话 |  | 传 真 |  |
| E-mail |  | 邮 编 |  | 所在辖市区 |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 米氮平；依泽替米贝 |
| 产业领域 | □新能源 □新材料 ■生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 米氮平 CAS:85650-52-8 USP药典 依泽替米贝 CAS:163222-33-1 USP药典 依泽替米贝中间体 CAS：204589-80-0 99% |
| 合作方式 | ■技术转让 □合作开发 □技术咨询 ■委托研究 □共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 | 无要求 | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |
| 三、高端人才需求 |
| 硕士 博士或在读 |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 常州强达宝成化工有限公司 |
| 地 址 | 江苏省金坛市后阳化工园20号 |
| 联系人 | 唐保清 | 电 话 | 82616998 | 传 真 | 82616388 |
| E-mail | info@baochengchem.com | 邮 编 | 213215 | 所在辖市区 | 金城镇 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 西那卡塞关键中间体的制造 |
| 产业领域 | □新能源 □新材料 ■生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 药物西那卡塞中间体：（前景广阔的药物） 1、间三氟甲基苯甲醛：要求由间三氟甲基苯甲醇选用合适的氧化剂，能稳定制造目标物。 2、R-(-)萘乙胺：要求由精萘与乙酰氯F-C反应制得DL-萘乙酮，经合适拆分剂合成R-(-)萘乙胺 |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 ■共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 |  | 拟投入经费 | 30万元 |
| 拟合作院校 |  |
| 三、高端人才需求 |
| 需求对手性药物合成有见解的博士生 |

2013年金坛市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 金坛市前药制药原料厂 |
| 地 址 | 金坛市白塔庄城 |
| 联系人 | 翟国胜 | 电 话 | 0519-82868881 | 传 真 | 82869185 |
| E-mail | 382638441@qq.com | 邮 编 | 213214 | 所在辖市区 | 金坛市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 2，4-二氨基嘧啶-3-氧化物合成研究 |
| 产业领域 | □新能源 □新材料 √生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 以2，4-二氨基-6氯嘧啶为起始原料，经过脱氯、氧化生成目标产物，在研究过程中找出合适的物料配比和反应条件，及相应的检测方法以达到生产应用目的 |
| 合作方式 | √技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 | 是 | 拟投入经费 | 10万元 |
| 拟合作院校 |  |
| 三、高端人才需求 |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 江苏康友医用器械有限公司 |
| 地 址 | 金坛市尧塘镇汤庄 |
| 联系人 | 朱文忠 | 电 话 | 13862686906 | 传 真 | 82582461 |
| E-mail | kangyouzwz@163.com | 邮 编 | 213223 | 所在辖市区 | 金坛市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 新材料输液器、自动止液输液器 |
| 产业领域 | □新能源 ■新材料 ■生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 新材料输液器：不含增塑剂DEHP邻苯二甲酸（2-乙基）己酯的新型高分子材料； 自动止液输液器：输液完成后，滴斗出液口至输液软管末端残留的药液保持60min，无泄漏。 |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 | 是 | 拟投入经费 | 150万元 |
| 拟合作院校 |  |
| 三、高端人才需求 |
| 高分子材料专业人才 |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 金坛市德博密封技术有限公司 |
| 地 址 | 金坛经济开发区华丰路2号 |
| 联系人 | 易大军 | 电 话 | 13625101091 | 传 真 | 0519-8015180 |
| E-mail | dj.yi@debo-seal.com | 邮 编 | 213200 | 所在辖市区 | 金坛市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 超导电高强度导电橡胶材料开发 |
| 产业领域 | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1.橡胶主体材料为硅橡胶， 2.基本性能要求： 序号 项目 性能 测试标准 1 硬度 (邵尔A) 65±5 GB 531 2 拉伸强度 (MPa) ≥4 GB 258 3 扯断伸长率 (%) ≥200 4 撕裂强度（N/mm） ≥8 GB/T 529 5 压变 (100°C*72h) (%) ≤25 GB 7759 6 阻燃性 HB UL 94 7 使用温度范围 -55～175℃ Mil-DLT-83528 8 体积电阻率(Ω·cm) ≤0.006 Mil-DLT-83528 9 表面电阻(Ω) ≤0.1 Mil-DLT-83528 |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 ■委托研究 □共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |
| 三、高端人才需求 |
| 高分子材料、工程力学及轨道车辆方面的专家我公司考虑进行技术交流和引进工作。 |

2013年金坛市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 常州众普环保新材料科技有限公司 |
| 地 址 | 金坛市经济开发区河头工业园区兴明路8号 |
| 联系人 | 贺澄 | 电 话 | 13806177913 | 传 真 | 82765398 |
| E-mail | hecheng28@163.com | 邮 编 | 213212 | 所在辖市区 | 金坛 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 关于纺织用超细二氧化钛消光粉的研发 |
| 产业领域 | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 粒径分布：0.2~0.35微米 铁含量：≤50ppm 二氧化钛含量：≥98% 水分散性：≥94 乙二醇分散性：≥94 消色力：≥100 水分：≤0.5% 热稳定性：≥18min 产品品质能达到德国拜耳同类产品。 |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 | 否 | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |
| 三、高端人才需求 |

2013年金坛市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 江苏华兴电子有限公司 |
| 地 址 | 江苏省金坛市指前镇工业集中园区 |
| 联系人 | 高娟 | 电 话 | 0519-82755509 | 传 真 | 0519-82755503 |
| E-mail | gaojuan@jt-radio.com | 邮 编 | 213234 | 所在辖市区 | 金坛市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 宽频高品质低温共烧铁氧体系列磁料及其片式电感器设计开发 |
| 产业领域 | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 研究目标：1、建立具有年产高频玻璃基LTCF1000千克电子封装磁粉以及铁氧体基复合生磁料带5000平方米能力的生产线；2、建立并逐步扩大国内宽频高品质因素LTCF生磁料带及其片式电感器应用的科研开发、产品设计与产业化基地，支撑高频通信、液晶面板配套、北斗导航等高技术产业的发展需求。 研究内容和产出指标：本项目主要是在前期专门针对日本TDK MLP系列、美国ESL系列的大量研究与探索，并取得良好研制结果的基础上，具体针对大面积低温共烧铁氧体复合生磁料带与印刷金属导体之间存在的匹配差异，进一步设计并微细调整低温烧结助剂与NiZn铁氧体组成配方、批量连续流延生磁料带、优化稳定低温共烧工艺等制备共性关键技术进行研究。将制备的铁氧体复合料加入适当的复合溶剂、粘合剂、分散剂、增塑剂、消泡剂、脱模剂等组成有机体系，使得批量复合磁料能在有机流延剂体系中分散混合均匀实现互相配合，借助先进的流延设备，制得具有磁导率连续可调、高饱和磁感应强度、厚度可以实现精确稳定控制且均匀的、适合金属浆料印制的收卷的生磁料带，设计并制备出满足高端信息行业迫切需求的高性能电感器系列产品。典型产出指标：1、宽频1kHz-100MH范围z、磁导率2-800连续可调；2、饱和磁化剩余强度Br≥100mT；3、Q值≥50；4、生磁料带厚度100±3微米，5、电感器叠合层数≥20层，共烧温度880℃。 |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 ■共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 | 是 | 拟投入经费 | 280万元 |
| 拟合作院校 |  |
| 三、高端人才需求 |
| 在低温共烧新材料，高性能微波陶瓷元件，微波复合介质基板等方面有坚实基础的 |

2013年金坛市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 盛利维尔（中国）新材料技术有限公司 |
| 地 址 | 金坛市南环二路268号 |
| 联系人 | 雷雪松 | 电 话 | 15151914518 | 传 真 |  |
| E-mail | xuesong.lei@sunnywellchina.com | 邮 编 | 213200 | 所在辖市区 | 常州市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 高性能热轧高碳盘条国产化、热轧高碳盘条中夹杂的在线探测 |
| 产业领域 | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： （1）高性能热轧高碳盘条国产化 （2）热轧高碳盘条中夹杂的在线探测，找到一种方法，能在线探测到盘条中大于等于15微米的夹杂。 （3）超细钢丝表面固结金刚石颗粒，避免金刚石颗粒团聚的技术 |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 | 否 | 拟投入经费 | 50万元 |
| 拟合作院校 |  |
| 三、高端人才需求 |

2013年金坛市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 金坛市恒旭科技有限公司 |
| 地 址 | 金坛市金东工业园迎春路6号 |
| 联系人 | 陈郁良 | 电 话 | 0519-82556599 | 传 真 | 0519-82557898 |
| E-mail | cy-66-cy@163.com | 邮 编 | 213221 | 所在辖市区 | 常州 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 防垢器新材料的精密铸造 |
| 产业领域 | □新能源 新材料 □生物技术及医药 □节能环保 装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 技术难题: 防垢器新材料的精密铸造 难题描述:以目前铸造工艺生产,铸造的毛胚料尺寸不均匀,去除材料过多,利用率低,且材料内部有夹砂,气孔等情况; 技术要求:材料要求材质均匀,毛胚尺寸大小一致,适应多规格产品,便于后续精加工,材料利用率达到60%以上. 目前拟寻求合作项目:精密铸造,粉末冶金,或锻造技术,专研新材料的冶炼锻造项目,寻求合适的工艺流程,降低生产难度,提高生产效率. |
| 合作方式 | □技术转让 合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 | 否 | 拟投入经费 | 100万元 |
| 拟合作院校 |  |
| 三、高端人才需求 |

2013年金坛市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 国电兆晶光电科技江苏有限公司 |
| 地 址 | 江苏金坛市南环2路888号 |
| 联系人 | 仇定毅 | 电 话 | 15151919141 | 传 真 |  |
| E-mail | Qiudingyi@gdsolar.com | 邮 编 | 213200 | 所在辖市区 |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 高效多晶硅片、N型单晶高效硅片 |
| 产业领域 | ■新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 开发项目内容： 1．用高效多晶硅片制作的电池转换效率要达到17.6%以上，而目前多晶硅片转化效率行业水平均在17.2%以上。 2.正常的P型单晶硅片电池效率可达18.9%以上，而N型高效单晶片电池效率可以达到22%以上。 技术难题： 1．多晶铸锭炉热场改造、优化生长工艺、晶体生长形核均匀，少子寿命≥100us，氧含量≤1*1018晶向《100》或《111》，碳含量≤5*1016，电阻率1-3Ω.cm 2.N型单晶硅片少子寿命≥1000us，氧含量≤1*1018，晶向《100》，碳含量≤5*1016 电阻率0.5-3Ω.cm |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 ■共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 | 是 | 拟投入经费 | 2000万元 |
| 拟合作院校 |  |
| 三、高端人才需求 |
| 硅晶体学专业硕士/博士 材料学专业硕士/博士 机械专业硕士/博士 |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 金坛市亿通电子有限公司 |
| 地 址 | 金坛市经济开发区华兴路180号 |
| 联系人 | 毛倩 | 电 话 | 0519-82362388 | 传 真 | 0519-82613699 |
| E-mail | cnmt2010@163.com | 邮 编 | 213200 | 所在辖市区 | 金坛市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 用塞曼原理检测微量汞气体浓度的仪器 |
| 产业领域 | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 ■装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 塞曼测汞仪是根据汞的冷蒸气原子吸收原理，用塞曼效应消除干扰，在野外（现场）测定汞的智能仪器。主要用于测定化探样品中的汞含量，也适用于其他领域微量汞的分析。 仪器性能指标： ① 检出限：≤0.007ngHg。 ② 灵敏度：≤0.07ngHg。 ③ 精密度：RSD≤5%。 ④ 抗干扰能力：>2.0A。 ⑤ 线性范围：0.01-1000ngHg ⑥ 基线稳定度：≤0.005At/h。 技术参数： ①仪器的重量和尺寸 760X375X230mm 20kg。 ②热解炉：电炉丝-600W ,温度室温-1000℃,6Kg。 ③电源功率: 220V/80W ④工作环境：+15℃- +40℃ 相对湿度〈80%。 仪器利用塞曼效应和光偏振技术。具有以下几个特点： 1、校正背景不受硫化物等背景干扰物的影响。 2、稳定性好，量程选择非常灵活方便。 3、灵敏度高、检出限低、量程覆盖面大。 4、可以进行两种测量方式的选择，测量精度进一步有效的提高。 5、可监视干扰信号。 6、操作简便、快速。 7、便于使用的人机对话设备。 利用“塞曼效应”，比较在光源上施加磁场与不加磁场时，通过吸收室的光线强度的比值。根据实用上的要求，制成装在汽车及飞机上进行连续测定汞的仪器，以及能就地进行测定的轻便背包式的测汞仪器等。 测汞仪，是一种高灵敏度的测汞用的原子吸收光谱的仪器。在一些金属矿床上方空气中的汞异常往往低到几至几十纳克/立方米。原有各种测汞的方法无法发现此种微弱异常。近年来的测汞仪，其灵敏度可以达到l纳克/立方米。测汞仪是利用汞蒸气能强烈吸收253.7纳米谱线的特性而设计的。 测汞仪主要包括发射253.7纳米谱线的汞灯，气体吸收室及光电放大和测量等装置。进入吸收室的气体样品，如含有微迹的汞，则通过吸收室的光线会因部分被汞吸收而减弱。根据光线减弱的程度可以测出气体中的汞含量。 |
| 合作方式/拟合作院校 |  |

2013年金坛市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 常州华德机械有限公司 |
| 地 址 | 金坛市指前镇 |
| 联系人 | 丁杰 | 电 话 | 13093188125 | 传 真 | 82751861 |
| E-mail | jackieding@huadechina.cn | 邮 编 | 213234 | 所在辖市区 | 指前镇 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 铸件清理机器人 |
| 产业领域 | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 铸件的毛刺飞边清理是铸造生产流程中一个重体力劳动环节，劳动也比较恶劣。造成近几年工厂在招工、改善工人劳动环境和提高生产效率方面遇到很大的困难。 在欧美发达国家，已近普遍使用机器人代替人工清理打磨铸件。而目前我们国家的铸件清理机器人设计和制造还处于起步阶段，滞后于铸造企业的需求。我公司急需要有国内的企业可以生产铸造出可以有效应用于铸件清理的机器人，或者获得相应的机器人生产厂家信息。 |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |
| 三、高端人才需求 |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 江苏晨阳机械有限公司 |
| 地 址 | 金坛市后阳街1号 |
| 联系人 | 黎燕 | 电 话 | 82611020 | 传 真 | 82611066 |
| E-mail | sichliyan@163.com | 邮 编 | 213215 | 所在辖市区 | 金坛市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 棉纺织清梳联系列产品 |
| 产业领域 | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、纺织空调温湿度自动调节系统 |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 | 是 | 拟投入经费 | 200万元 |
| 拟合作院校 |  |

2013年金坛市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 常州市索特动力工程有限公司 |
| 地 址 | 金坛市丹阳门北路9-C座 |
| 联系人 | 曹红艳 | 电 话 | 0519-82865228 | 传 真 | 0519-82863398 |
| E-mail | Suotepower@126.com | 邮 编 | 213200 | 所在辖市区 | 常州市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  |
| 产业领域 | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 技术难题：给予可变截面涡轮增压器的电控放气阀的技术支持 具体技术指标：满足O5国际排放标准 |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 | 是 | 拟投入经费 | 800-1000万元 |
| 拟合作院校 |  |
| 三、高端人才需求 |
| 业内精通人士。 |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 金坛市金旺包装科技有限公司 |
| 地 址 | 金坛市丹凤西路39号 |
| 联系人 | 胡桂香 | 电 话 | 13915812565 | 传 真 | 0519-82766748 |
| E-mail | jtjinwang@vip.163.com | 邮 编 | 213200 | 所在辖市区 | 常州金坛 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 基于混联机构的防爆防腐农药包装特种机器人的研究 |
| 产业领域 | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 √装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： (1) 农药包装特种机器人新构型的设计与优化 农药包装特种机器人的主要技术指标如下：加速度≥4g/s2，运动速度≥1m/s；最大码垛能力≥600袋/小时，码垛有效工作范围1600(1600(2400mm；最大承重能力5～50Kg，重复定位精度(0.5mm (2) 农药包装特种机器人防爆防腐技术的研究 (3) 基于机器视觉技术的农药包装特种机器人控制系统的研究 (4) 全自动农药包装生产线的集成研究 |
| 合作方式 | □技术转让 √合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 | 是 | 拟投入经费 | 480万元 |
| 拟合作院校 |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 常州市奥伦自动化设备有限公司 |
| 地 址 | 金坛市经济开发区汇福路3号 |
| 联系人 | 王永磊 | 电 话 | 13921009979 | 传 真 | 88200996 |
| E-mail | axyh@axprint.cn | 邮 编 | 213200 | 所在辖市区 | 金坛 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 自动折纸盒机器 |
| 产业领域 | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 委托研究 □共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 | 是 | 拟投入经费 | 110万元 |
| 拟合作院校 |  |
| 三、高端人才需求 |

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 常州市奥伦自动化设备有限公司 |
| 地 址 | 江苏省金坛经济开发区汇福路3号 |
| 联系人 | 王永鑫 | 电 话 | 0519-88200998 | 传 真 | 0519-88200996 |
| E-mail | axyh@axprint.cn | 邮 编 | 213200 | 所在辖市区 | 金坛开发区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 自动或半自动穿鞋带机 |
| 产业领域 | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 ■装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1 实现自动或半自动穿鞋带 2 每小时穿约50-100双鞋 3能够适应不同“鞋带系法” |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 ■委托研究 □共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 | 要求专利 | 拟投入经费 | 100万元 |
| 拟合作院校 |  |
| 三、高端人才需求 |

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 常州市奥伦自动化设备有限公司 |
| 地 址 | 江苏省金坛经济开发区汇福路3号 |
| 联系人 | 王永鑫 | 电 话 | 0519-88200998 | 传 真 | 0519-88200996 |
| E-mail | axyh@axprint.cn | 邮 编 | 213200 | 所在辖市区 | 金坛开发区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 自动鞋底粘合机 |
| 产业领域 | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 ■装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1 实现自动鞋底不同区域的粘合 2 每小时粘100双以上鞋 3 能够适应不同形状之间的粘合 4粘合误差不超过1MM |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 ■委托研究 □共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 | 要求专利 | 拟投入经费 | 50万元 |
| 拟合作院校 |  |
| 三、高端人才需求 |

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业名称 | 常州市奥伦自动化设备有限公司 |
| 地 址 | 江苏省金坛经济开发区汇福路3号 |
| 联系人 | 王永鑫 | 电 话 | 0519-88200998 | 传 真 | 0519-88200996 |
| E-mail | axyh@axprint.cn | 邮 编 | 213200 | 所在辖市区 | 金坛开发区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 | 自动鞋底刷胶机 |
| 产业领域 | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 ■装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1 实现鞋底规定区域的刷胶 2 每小时刷100双以上鞋 3 能够适应不同形状、不同面积、不同部位刷胶 4 所刷胶水不超过规定区域1MM |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 ■委托研究 □共建研发平台 □其他 |
| 是否要求专利 | 要求专利 | 拟投入经费 | 50万元 |
| 拟合作院校 |  |
| 三、高端人才需求 |